Dato/Date

2016-08-04

Funktionsbaseret produktbeskrivelse til udbudsmaterialer

I forbindelse med udbud hvori der ikke specifikt må angives produktnavn og ej heller angives ”som produktnavn”, har Hilti udarbejdet funktionsbaserede produktbeskrivelser, hvortil feedback altid er meget velkomment.

Hilti anbefaler, at der på tegningsmaterialet anføres eksempelvis: Til ophæng af VVS, EL og Ventilation, anvendes fleksibelt skinnesystem.

Hilti anbefaler, at der i udbudsteksten anføres nedenstående tekst eller uddrag af denne. Til sidst i teksten er forsøgt at opsummere kvalitative tildelingskriterier for Hilti MQ skinnesystem.

Hilti MQ skinnesystem monteret i HAC ankerskinne

Hilti MQ montagesystem til ophæng af VVS, EL og Ventilationssystemer.

Montageskinne.

Til ophængning af VVS, EL og ventilationssystemer anvendes et skinnesystem, som kan samles på jorden, og efterfølgende monteres i samlede enheder under betondæk. Skinnesystemet skal være fleksibelt, således at evt. tolerancer ved montage kan justeres.

Rørbæringer for ventilation

Til ophæng af ventilationsrør anvendes rørbæringer, der er isoleret med gummi for nedsættelse støj og overførsel af vibrationer. Bæringer skal kunne åbnes og lukkes i siden eller i bunden ved montering af ventilationsrør.

Rørbæringer for VVS

Rørbøjler for VVS skal leveres med kliksystem og én skrue for nem enhånds-montage samt EPDM gummibelægning.

Rørbøjler for kølerør leveres isolerede, så der ikke opstår kondens på metaldele.

Dokumentation

VVS-entreprenøren skal levere dokumentation af alle rørstrækninger. Dokumentationen skal bestå af dimensionering af det samlede skinnesystem samt fixpunktsberegninger og beregninger af styr. Ud over de i tegningsmaterialet oplyste laster skal skinnesystem og fixpunkter dimensioneres, for de faktiske egenvægte og axiallaster for de rørtyper der anvendes. Fixpunktsberegninger beregnes ud fra nedenstående egenskaber. Talstørrelser er vist som eksempel.

Hilti MQ skinnesystem kvalitative tildelingskriterier

Tid

- Hiltis skinnesystem skæres og tilpasses på pladsen, og er pga. meget få løsdele meget simpelt og hurtigt at samle.

Arbejdsmiljø under udførelsen

- Hiltis skinnesystemer er fleksible, og enheder til samling af skinnerne består af få løsdele, som gør samlingen meget simpel. Arbejdstid med hænderne over hovedet begrænses mest muligt.

Styring af kvalitet

- Hiltis salgskonsulenter samt ingeniører yder teknisk rådgivning i anvendelses-områder og montageteknik på såvel byggeplads som på kontor.

- Hiltis salgskonsulenter samt ingeniører udfører produktdemonstration på byggepladserne.

- Hiltis salgskonsulenter samt ingeniører udfører omkostningsfrie trænings-seminarer i korrekt brug af produkterne.

- Fyldestgørende teknisk dokumentation kan, i tilfælde af en international entreprenør, fremskaffes på engelsk, tysk, fransk, spansk, russisk samt mange andre sprog.

- Alle produkter findes på Hiltis hjemmeside som BIM objekter.