Dato/Date

2020-01-20

Funktionsbaseret produktbeskrivelse af HST ankre til offentlige udbudsmaterialer / EU udbud

Gennemstiksanker [HST]

Ankret skal være ETA vurderet til fastgørelse i beton iht. ETA guideline ETAG 001 option 1 til design iht. ETAG001 Annex C, hvilket resulterer i CE-mærke.

Ankret skal være testet for stød last.

Ankret skal være testet for seismisk last.

Ankrets brandmodstandsevne skal kunne dokumenteres.

Anker skal leveres med overfladebehandling:

- Elforzinket (M8 – M24)

- Rustfri A4 (M8 – M24)

- HCR stål, (M8 – M16) høj korrosionsresistent stål, Materiale nummer 1.4529 eller 1.4565

Med mindre andet er nævnt i tegningsmaterialet.

Leverandøren skal kunne levere ankeret som digitalt objekt for anvendelse i BIM modeller.

Ankrets bæreevne og kvalitet skal eftervises og dokumenteres for de aktuelle ankergrupper iht. ETAG001 Annex C, f.eks. vha. software fra leverandøren.

Ankrets skal være markeret således at længde/sættedybde kan kontrolleres efter montage.

Montageanvisning skal være tilgængelig i alle produktforpakninger samt på producentens hjemmeside. Anvisningen skal være tilgængelig på dansk, engelsk, tysk og polsk.

HILTI kommentarer

Beskrivelse kan fx indsættes i Generelnote i tegningsmateriale og/eller i Bips Arbejdsbeskrivelse – fx under afsnit ”3.5 Materialer og produkter” i del 3 ”Generelle specifikationer”.

Regningsmæssige belastninger, betonstyrker og andre forudsætninger der er nødvendige for entreprenørens design bør anføres tegningsmaterialet.

Stød-, seismisk last og brandkrav kan udelades hvis behovet ikke er til stede

Ønsket overfladebehandling kan anføres her eller påføres tegningsmaterialet

HCR er en legering med højt molybdænindhold, velegnet til tunneller, svømmehaller og andre højkorrosive miljøer

Profis Anchor designsoftware kan downloades på https://www.hilti.dk/profis-anchor

HST ankre er markeret med et bogstav der korresponderer med en specifik ankerlængde.

Hilti underviser gerne udførende i korrekt indlimning på byggepladsen.

Kontakt Hilti for at få tilpasset beskrivelse/få rådgivning til dit projekt.